## Slide 1: Анализ стабильности задержки сигналов в приемно-регистрирующей аппаратуре радиотелескопов сети «Квазар-КВО» по результатам обработки сигналов фазовой калибровки
Зорин М.С., Кен В.О.
Институт прикладной астрономии
Российской академии наук
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 2: Цели и задачи
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Цель работы: анализ стабильности аппаратуры РСДБ-сети «Квазар-КВО».
Задачи:
создание ПО для вычисления задержек, возникающих в сигнале при прохождении приемно-регистрирующего тракта радиотелескопа;
анализ стабильности задержки на реальных сеансах наблюдения;
сравнение результатов работы ПО по выходным файлам корреляторов DiFX и RASFX.

## Slide 3: Фазовая калибровка в сети «Квазар-КВО»
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Sv
Zc
Bd
Сигнал фазовой калибровки (СФК) – периодическая последовательность коротких импульсов, создаваемая генератором пикосекундных импульсов (ГПИ) из сигнала опорной частоты.
СФК вводится в приемно-регистрирующий тракт, поэтому анализ его фазы и амплитуды позволяет получить информацию о стабильности этого тракта.
Выделение СФК осуществляется корреляторами. Их выходными данными являются файлы, содержащие выделенные отсчеты СФК.
При ширине полосы пропускания 512 МГц длительность импульса после прохождения сигнального тракта не может быть менее 2 нс.

## Slide 4: Сигнал фазовой калибровки
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Sv
Zc
Bd
Принимаемый сигнал вместе с СФК может быть представлен как смесь состоящего из тонов сигнала и белого шума с нулевым средним и СКО :
где – номер отсчета, – номера тонов СФК в полосе пропускания, – частота дискретизации, и – амплитуды и фазы тонов на частотах , – шаг расстановки тонов.

## Slide 5: Определение задержки СФК
Под задержкой СФК в работе подразумевается положение максимума импульса относительно начала периода следования сигнала. Задержка СФК не имеет практического значения. Важно не значение, а его стабильность в течение сеанса наблюдения.
Задержка СФК, исходя из периода 1 мкс и количества отсчетов 1024 (при ширине полосы пропускания 512 МГц), может быть определена с точностью до нс.
Для вычисления задержек с субпикосекундной точностью требовалось разработать ПО, вычисляющее задержку в случаях, когда максимум импульса находится в области между отсчетами.
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 6: Разработанное ПО
Для вычисления задержки СФК и анализа ее стабильности было разработано ПО на языке Python 2.7.
Программа производит чтение выходных файлов корреляторов DiFX и RASFX, содержащих выделенные отсчеты СФК, восстанавливает отрицательную часть спектра и производит операцию БПФ для получения вида СФК во временной области.
Задержка СФК первоначально определяется по отсчету, соответствующему максимальному значению импульса, после чего ее значение уточняется методом дробного преобразования Фурье или методом интерполяции.
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 7: Метод дробного преобразования Фурье
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Сдвиг корреляционной функции импульса путем домножения ее на комплексную экспоненту, содержащую дробное значение отсчета, с уменьшением зоны поиска и шага изменения максимума функции. Метод позволяет достичь точности 0.1 пс за счет 5 проходов с уменьшением шага поиска в 10 раз при каждом проходе.

## Slide 8: Метод интерполяции
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Дополнение сигнала в частотной области нулями с последующим выполнением операции БПФ позволяет получить большее число отсчетов СФК во временной области.
при : определяет четные значения .
Количество отсчетов в импульсе составляет . Путем дополнения числа отсчетов нулями до точность определения максимума увеличивается до 0.12 пс.

## Slide 9: Определение задержки
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 10: Сравнение методов
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
 | Дробное преобразование Фурье | Интерполяция
Скан длительностью 12 секунд |  | 
Время обработки (с) | 2.1 | 3.8
Скан длительностью 1800 секунд |  | 
Время обработки (с) | 123.7 | 232.3
Сравнение методов осуществлено на кластере ИПА РАН (2 Intel E6-5-2670 8-core, 2.6 GHz; 256 GB RAM). Результаты вычисления задержки эквивалентны с точностью до 0.1 пс.

## Slide 11: Другие функции разработанного ПО
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Анализ частотных характеристик тракта по СФК
усреднение значений комплексных отсчетов по всем периодам накопления;
вычисление амплитуды и фазы полученных комплексных отсчетов;
  устранение скачков фазы;
построение графиков зависимости амплитуды и фазы от частоты;
расчет задержки СФК по наклону линейной фазы МНК.

## Slide 12: Другие функции разработанного ПО
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Анализ частотных характеристик тракта по СФК

## Slide 13: Другие функции разработанного ПО
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Анализ СКО частотных тонов СФК
нахождение фаз частотных тонов в каждый период накопления;
устранение линейного тренда МНК;
вычисление СКО фазы каждого тона;
построение гистограммы распределения частотных тонов по СКО.

## Slide 14: Другие функции разработанного ПО
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Анализ СКО частотных тонов СФК

## Slide 15: Другие функции разработанного ПО
фильтрация СФК по полосе;
усреднение отдельных импульсов СФК по периодам накопления;
различные методы восстановления спектра СФК в зависимости от выставленного частотного офсета;
инвертирование спектра СФК в случае регистрации в нижней боковой полосе.
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 16: Поверка разработанного ПО
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Для поверки ПО использовался разработанный Е.В. Носовым на языке Octave программный генератор отсчетов СФК.
Сгенерированы отсчеты СФК со следующими параметрами:
      частота дискретизации 1024 МГц;
  частотный офсет 300 кГц;
  задержка 694.3358 нс.
После вычислений по выходному файлу коррелятора RASFX задержка составила 694.3359 нс.

## Slide 17: Анализ формы модуля импульса СФК
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Исходя из положения максимума импульса в точке 226.46 нс и отражения в точке 296.24 нс, и, задавшись скоростью распространения сигнала можно произвести следующий расчет:
Т.е. на расстоянии 7 метров от блока ГПИ в обсерватории «Бадары» происходит отражение сигнала.

## Slide 18: Итоги обработки по реальным сеансам наблюдения
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Разработанное ПО было использовано для отслеживания стабильности задержки СФК в течение состоящего из одного скана сеанса наблюдения ru0804 длительностью 30 минут, проведенного на РСДБ-сети «Квазар-КВО» 20 сентября 2019 года. В наблюдениях участвовали антенны РТ-13 в обсерваториях «Бадары», «Зеленчукская» и «Светлое». Для выделения СФК использовались корреляторы RASFX и DiFX.

## Slide 19: Сеанс наблюдения ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
X1: STD 0.9 ps; 0.8 ps
X3: STD 0.7 ps; 0.8 ps

## Slide 20: Сеанс наблюдения ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
X1: 0.61 ps
X3: 0.64 ps

## Slide 21: Сеанс наблюдения ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
X1: STD 9 ps; 0.6 ps
X2: STD 10.5 ps; 0.8 ps

## Slide 22: Сеанс наблюдения ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
X1: 0.37 ps
X2: 0.47 ps

## Slide 23: Сеанс наблюдения ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
X2: STD 2.4 ps; 0.5 ps
X3: STD 2.3 ps; 0.6 ps

## Slide 24: Сеанс наблюдения ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
X2: 0.62 ps
X3: 0.68 ps

## Slide 25: Сравнение результатов обработки: ru0804
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 26: Сравнение результатов обработки: rx0990
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 27: Сравнение результатов обработки: rx0990
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 28: Сравнение результатов обработки: rx0990
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 29: Сравнение результатов обработки: rx0990
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019

## Slide 30: Благодарности
Научный семинар ИПА РАН 25.12.2019
Авторы доклада выражают благодарность:
Ю.В. Векшину
Д.А. Маршалову
А.Е. Мельникову
Е.В. Носову
И.Ф. Суркису
В.К. Чернову
Разработанное ПО на языке Python 2.7 находится в свободном доступе на GitLab ИПА РАН:
https://gitlab.iaaras.ru/katemptiness/pcal-software